APLICACIONES DE LA FUERZA CENTRÍPETA.

1) Coche en una curva plana con rozamiento.

La fuerza que hace girar el coche es la Fr que se convierte en la Fc

Fr=Fc     ·N=m·v2/r    como N=P=mg   ·m·g=m·v2/r, despejando v

2) Coche en curva con peralte sin rozamiento.

La fuerza que hace girar el coche es N·sen que se convierte en la fuerza centrípeta.

Fc = N·sen (1)

Por otra parte se cumple la igualdad P= N·cos (2)

Dividiendo la ecuaciones (1) y (2)

Despajando la velocidad

3) Motocicleta.

La fuerza centrípeta es la suma de Ncos y la fuerza de rozamiento.

Fc = Fr + N·cos (1)

Por otra parte se cumple la igualdad P = N·sen  (2)

Dividiendo las igualdades (1) y (2):

4) Coche en curva con peralte y rozamiento.

La fuerza centrípeta es la suma de Fr·cos y N·sen

Fc = N·sen Fr·cos

Por otra parte se cumple la igualdad

P+Fr·sen = N·cos

P = N·cos - Fr·sen  (2)

Dividiendo las igualdades (1) y (2)

Despajando v

5) Partícula que gira verticalmente sujeta a una cuerda.

En el punto A se cumple :

Fc = P+T      T= Fc – P     T= m·v2/r –mg

En el punto B se cumple:

Fc = T     T=m·v2/r

En el punto C se cumple:

Fc =T-P   T = Fc+P    T= m·v2/r +mg

6) Partícula que gira horizontalmente sujeta a una cuerda.

La fuerza que hace girar la partícula es T·sen , luego Fc = T·sen

Por otra parte se cumple la igualdad

P= T·cos  (2)

Dividiendo ambas igualdades

Fc/P = T·sen T·cos    Fc = P·tg

m·v2/r = m·g·tg